## Slide 1: Визначення фтору потенціометричним методом
Мета роботи - оволодіти методикою визначення фтору потенціометричним методом.

## Slide 2
Наважку проби пилу або шихти масою 1 г, взяту з похибкою не більше 0,02 г, помістити в мірну колбу місткістю 250 см3
приливати циліндром 10 см3, суміші хлоридної і нітратної кислот, розведених 1:1,
та нагрівати на електроплитці, періодично помішуючи майже до кипіння, але не кип’ятити

## Slide 3
Після розчинення наважки колбу охолодити, довести вміст колби до позначки і перемішати.
10 см3 отриманого розчину піпеткою перенести у мірну колбу місткістю 50 см3

## Slide 4
додати 3-5 крапель фенолфталеїну і по краплях доливати розчин аміаку з масовою часткою аміаку 25% до появи рожевого кольору

## Slide 5
Потім додати циліндром 25 см3 буферного розчину, довести вміст колби до мітки і перемішати.

## Slide 6
Побудова градуювального графіку
Для побудови градуювального графіка готують серію розчинів для порівняння

## Slide 7
Фторид – селективний електрод працює як вимірювальний на пару з допоміжним хлорсрібним електродом. Діючим елементом вимірювального електрода є кристал LaF3, розміщений на його кінці.

## Slide 8
Зняття градуювального графіка ведуть від розчину з найменшою концентрацією С(NaF) = 1 · 10-4 моль/дм3 до більшої С(NaF) = 1 · 10-1 моль/дм3.

## Slide 11
За отриманими даними будують градуювальний графік на міліметровому папері, відміряючи на осі абсцис концентрації фтору в розчинах порівняння в моль/дм3, а на осі ординат –значення е.p.с., мВ, що їм відповідають.